## Slide 1: Fonctionnement du processeur : exécution des instructions machine
RUPTURE DE PROGRAMME : les INTERRUPTIONS

## Slide 2: Notion d’interruptions
L’exécution d’un programme s’effectue instruction après instruction.
  Une interruption est un mécanisme permettant de stopper l’exécution du programme en cours afin d’aller exécuter une tâche jugée plus prioritaire.
  Une interruption permet de signaler un événement survenu sur la machine et d’exécuter un traitement spécifique (programme de service ou routine d’interruption) lié à cet événement .
Elle travaille
DRING !
Elle répond
au téléphone
Elle reprend son
travail

## Slide 3: Notion d’interruptions
Une interruption est un mécanisme permettant de stopper l’exécution du programme en cours afin d’aller exécuter une tâche jugée plus prioritaire.
Elle est caractérisée par un numéro et un traitement associé (la routine ou traitant d’interruption - ISR - Interrupt Service Routine)
  On distingue principalement deux types d’événements :
    Les interruptions externes ou matérielles sont émises par les périphériques du processeur (fin d’écriture disques, plus de papier imprimante…). Ce sont les IRQs.
    Les interruptions internes ou logicielles sont émises par le processeur lui-même lorsqu’il rencontre une erreur dans l’exécution du programme (division par zéro, accès mémoire illégal). Ce sont les trappes.

## Slide 4: Notion d’interruptions
Une interruption est un mécanisme permettant de stopper l’exécution du programme en cours afin d’aller exécuter une tâche jugée plus prioritaire.
Elle évite au processeur de scruter les périphériques
SCRUTATION : Toutes les 5 minutes
Y-a-t-il le feu chez vous ?
Événement
Il y a le feu
As tu une donnée ?
Événement
IRQ 1
J’ai une donnée
INTERRUPTION : quand l’événement survient

## Slide 5: Mécanisme des interruptions
CPU
UE
IRQ
INT
Int ?
Acquittement
Identification IRQ
Traitement
de
l'interruption
oui
non
Un périphérique signale un événement
au processeur en émettant une interruption
matérielle.
Le processeur teste sa ligne d’entrée d’interruption (INT) avant de commencer
le traitement de l’instruction suivante du programme qu’il exécute.
Traitement
instruction

## Slide 6: Les interruptions
CPU
UE
Mémoire centrale
IRQ numéro
1. L'UE envoie un signal d'interruption : INT
2. Le CPU acquitte avec le signal INTA
3. L'UE transmet un numéro d'interruption.
Ce numéro indexe une table en mémoire centrale
le vecteur d'interruption, qui pour chaque numéro
d’interruption donne l'adresse de la routine
associée en mémoire centrale.
Numéro adresse
1 1000
2 1100
3 1500
4 2000
INT
INTA

## Slide 7: Les Interruptions
Interruption
n°3
Latence
Traitement IRQ
0017
1002
1002
Programme
Traitant d'IRQ n°3
IRQ 3 0017
0017
1002
traitant IRQ3
Programme
Table des vecteurs
d'interruptions
(adresse 00000)
CO <-- 1002
CO <-- 0017
CO
La table des vecteurs d’interruptions
est à l’adresse 00000 sur un pc; Elle
occupe 1 Ko (256 entrées de 4 octets)

## Slide 8
Entrée horloge
ou cristal
Alimentation
et masse
Vcc
GND
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Read
Write
Microprocesseur
Processeur (Brochage)
Adresses
Joëlle Delacroix - NFA004
8
INT
INTA
Données
Numéro IRQ

## Slide 9: Hiérarchisation des interruptions
Le processeur dispose d’une seule broche INT pour recevoir les interruptions.
Que faire :
  Si deux interruptions arrivent en même temps ?
  Si une interruption survient durant le traitement d’une autre interruption ?
On introduit une notion de priorité (niveau) entre interruptions. Les interruptions sont dites hiérarchisées.
  Exemple : 8 niveaux
  Niveau 0 1 2 3 4 5 6 7
Plus forte priorité
Plus faible priorité

## Slide 10: Hiérarchisation des interruptions
Le processeur dispose d’une seule broche INT pour recevoir les interruptions.
Que faire :
  Si deux interruptions arrivent en même temps ?
    On traite d’abord la plus prioritaire
  Si une interruption survient durant le traitement d’une autre interruption ?
    Elle interrompt le traitement en cours seulement si elle est de priorité supérieure
On introduit une notion de priorité (niveau) entre interruptions.
  Exemple : 8 niveaux
  Niveau 0 1 2 3 4 5 6 7
Plus forte priorité
Plus faible priorité

## Slide 11: Hiérarchisation des interruptions
Arrivée IRQ 5, 6
Traitement IRQ 5,
IRQ 6 en attente
Arrivée IRQ 7; IRQ 6, 7 en attente
Arrivée IRQ 2
On interrompt le traitement de IRQ5
Traitement IRQ 2,
IRQ 6, 7 , 5 en attente
Fin traitement IRQ 2,
Reprise traitement IRQ 5
Fin traitement IRQ 5,
Traitement IRQ 6, puis IRQ 7
Traitement IRQ 1,
IRQ 6, 2, 7 , 5
en attente
Arrivée IRQ 1
On interrompt le traitement de IRQ2
Fin traitement IRQ 1,
Reprise traitement IRQ 2
5
2
1
2
5
6,7

## Slide 12: Le contrôleur d’interruption
La gestion des priorités entre interruptions matérielles est à la charge d’un circuit spécifique : le contrôleur d’interruption.
Il reçoit les priorités délivrées par les périphériques du processeur, mémorise les interruptions reçues, arbitre les priorités et délivre l’interruption la plus prioritaire au processeur.
  Les ponts gèrent et intègrent :
  L’accès aux bus;
  L’adressage des unités d’échanges;
  Le contrôleur d’interruptions
  Le contrôleur DMA
  Le contrôleur de mémoire centrale

## Slide 13
Arrivée IRQ 5, 6
Traitement IRQ 5,
IRQ 6 en attente
Traitement IRQ 2,
IRQ 6, 7 , 5 en attente
Fin traitement IRQ 2,
Reprise traitement IRQ 5
Fin traitement IRQ 5,
Traitement IRQ 6, puis IRQ 7
Traitement IRQ 1,
IRQ 6, 2, 7 , 5
en attente
Fin traitement IRQ 1,
Reprise traitement IRQ 2
5
2
1
2
5
6,7
num | Adresse routine
1 | Adresse CO_RT1
2 | Adresse CO_RT2
3 | Adresse CO_RT3
4 | Adresse CO_RT4
5 | Adresse CO_RT5
CO_RT5
CO
AR_SP5
CO_RT2
CO
AR_SP2
CO_RT1
CO
CO
CO
Il faut mémoriser les adresses AR_SP5, AR_SP2
Registres (nombre ?)
Pile : on doit utiliser la donnée sauvegardée la
plus récente
AR_SP5
AR_SP2

## Slide 14: La structure de pile
La pile est une zone de la mémoire centrale constituée d’un ensemble de mots.
Seul le mot au sommet de la pile est accessible. Son adresse est contenue dans le registre du processeur RSP
Deux opérations sont seulement autorisées :
  Ajouter un mot au sommet de la pile (PUSH)
  Oter le mot au sommet de la pile (POP)
RSP
Pile

## Slide 15
RSP
40
10
2
RSP
40
10
2
Ajouter un mot au sommet de la pile
PUSH Rg1 R0
Le contenu du registre R0 est écrit dans le mot dont l’adresse est (RSP).
RSP est incrémenté
R0
123
La structure de pile
123

## Slide 16: La structure de pile
Oter un mot au sommet de la pile
loop : POP Rg1 R1
JMP loop
RSP est décrémenté.
Le contenu du mot dont l’adresse est (RSP) est mis dans le registre R1.
40
10
2
R1
123
RSP
R1
2
10
40
R1
2
10
RSP
RSP

## Slide 17: La structure de pile
La pile est une structure de données régie par une politique LIFO : Last In First Out.
Le dernier élément ajouté à la pile est le premier à en être ôté
load Im R2 3
loop : load B R1 4
push Rg1 R1
add Im RB 4
add Im R2 -1
jmpp loop
pop Rg1 R3
100 | A
104 | B
108 | C
112 | D
116 | E
Mémoire centrale
96
RB
A
R1
B
R1
C
R1
D
R1
R3
D
A
B
C
D

## Slide 18
La pile est une zone de la mémoire centrale constituée d’un ensemble de mots
Dans le cadre des interruptions, cette zone est utilisée pour sauvegarder les adresses contenues dans la CO, quand le processeur passe du programme utilisateur aux routines d’interruptions.
Interruption
n°3
Traitement IRQ
0017
1002
1002
Programme
Traitant d'IRQ n°3
RTI
Le traitement de l’IRQ est terminé. On retourne
dans le programme utilisateur à l’adresse où il a été interrompu.
On remet dans CO la valeur écrite au sommet de pile
On écrit dans CO, l’adresse de
la routine d’IRQ
CO <-- 0017.
Auparavant, on mémorise
la valeur du CO (1002) dans la pile
Y
X
0035
1002
La structure de pile
1002
1002

## Slide 19: Hiérarchisation des interruptions
1000
1001
1002
1003
1004
1005
I1
I2
I3
I4
I5
I6
Programme X
1002
CO
IRQ 5
IRQ 1 10
IRQ 2 20
IRQ 3 30
IRQ 4 40
IRQ 5 50
IRQ 6 60
IRQ 7 70
IRQ 8 80
Routine irq1
Routine irq2
Routine irq3
Routine irq4
Routine irq5
Routine irq6
Routine irq7
Routine irq8
10
20
30
40
50
60
70
80
1002
50
CO
Le processeur exécute le programme X, arrivée de IRQ 5
20
CO
IRQ 2
1002
55
Le processeur exécute le traitant IRQ 5, arrivée de IRQ 2
55
CO
CO
1002
Le processeur achève le traitant IRQ 2, reprise du traitant IRQ 5
29
CO
1002
55
CO
Le processeur achève le traitant IRQ 5, reprise du programme X
59
CO
1002
55
1002

## Slide 20: Le masquage des interruptions
Une interruption masquée n‘est pas prise en compte par le processeur lorsque celle-ci survient.
Deux niveaux de masquage :
  Au niveau du processeur
  Au niveau du contrôleur

## Slide 21
Au niveau du processeur, masquage, démasquage global
EI : Enable Interrupt
  les interruptions sont démasquées
DI : Desable Interrupt
  les interruptions sont masquées
S
O
C
Z
- O : positionné à 1 si Overflow, 0 sinon
- Z : positionné à 1 si résultat opération nul, 0 sinon
- C : positionné à 1 si carry, 0 sinon
- S : positionné à 0 si résultat opération positif, 1 sinon
I
Registre PSW du processeur
I = 1, Interruptions masquées
I = 0, Interruptions démasquées
Le masquage des interruptions
LOAD Im R1 10
DI
ADD Im R1 20
ADD D R1 100
ADD I R1 20
EI
MUL R R1 50
IRQ attente
Interruptions
masquées
IRQ Prise en compte

## Slide 22
Au niveau du contrôleur, masquage, démasquage par niveau
Le masquage des interruptions
0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IRQ 0
IRQ 1
IRQ 2
IRQ 3
IRQ 4
IRQ 5
IRQ 6
IRQ 7
IMR
IRR
ISR
Résolveur de priorités
IRR : registre des requêtes d’interruptions
ISR : registre des interruptions en services
IMR : registre des interruptions masquées
1
1
1
1
Les interruptions 2, 4 et 7 sont délivrées au contrôleur.
L’interruption 4 est masquée; elle est ignorée.
L’arbitrage se fait entre les interruptions 2 et 7
L’interruption 2 entre en service
1
Contrôleur d’interruptions
IRQ 4 masquée
IRQ 2 en service

## Slide 23
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IRQ 0
IRQ 1
IRQ 2
IRQ 3
IRQ 4
IRQ 5
IRQ 6
IRQ 7
IMR
IRR
ISR
Résolveur de priorités
1
1
0
1
Contrôleur d’interruptions
Déroulement des interruptions
CPU
Logique de contrôle
INT
INTA
EOI
INT
INTA
EOI
2
2
Traitement ISR IRQ 2
IRQ 7, IRQ 2 en attente
IRQ 2 en service
Interruptions
Avertir CPU
Arrivée
IRQ 2, 7

## Slide 24
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IRQ 0
IRQ 1
IRQ 2
IRQ 3
IRQ 4
IRQ 5
IRQ 6
IRQ 7
IMR
IRR
ISR
Résolveur de priorités
1
1
0
1
Contrôleur d’interruptions
Déroulement des interruptions
CPU
Logique de contrôle
INT
INTA
EOI
INT
INTA
EOI
Traitement ISR IRQ 2
FIN ISR IRQ 2
1
5
5
Traitement ISR IRQ 5
Priorité IRQ5 < IRQ 2
IRQ 5 En attente
IRQ 5 et IRQ 7 en attente
IRQ 5 en service
Arrivée
IRQ 5

## Slide 25
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IRQ 0
IRQ 1
IRQ 2
IRQ 3
IRQ 4
IRQ 5
IRQ 6
IRQ 7
IMR
IRR
ISR
Résolveur de priorités
1
1
0
1
Contrôleur d’interruptions
Déroulement des interruptions
CPU
Logique de contrôle
INT
INTA
EOI
INT
INTA
EOI
FIN ISR IRQ 2
1
5
5
Traitement ISR IRQ 5
Priorité IRQ5 < IRQ 2
IRQ 5 En attente
IRQ 5 et IRQ 7 en attente
IRQ 5 en service
Fin
IRQ 2

## Slide 26
Déroulement des interruptions
Le contrôleur d’interruptions reçoit les signaux IRQi émis par les périphériques sur ses bornes IRQi. Les interruptions reçus sont mémorisées dans le registre IRR. Le contrôleur active le signal INT
Le processeur prend en compte le signal. Si l’indicateur I=1 au niveau du registre d’état, le signal est ignoré, sinon, la demande d’interruption est acceptée.
Si la demande est acceptée, le processeur met sa sortie INTA pour indiquer au contrôleur qu’il prend en compte sa demande.
En réponse, le contrôleur d’interruption arbitre les priorités entre les IRQs en attente et place le numéro de l’interruption IRQi de plus forte priorité sur le bus de données. Le bit correspondant dans ISR est mis à 1 et remis à 0 dans IRR.
Le processeur lit le numéro de l’interruption sur le bus de données et l’utilise pour trouver le vecteur d’interruption (afin de traiter l’interruption). Le processeur sauvegarde le CO courant sur la pile et le charge avec l’adresse du traitant d’interruption.
La procédure traitant l’interruption se déroule. Lorsqu’elle est terminée, le processeur avertit le contrôleur en activant le signal EOI. Si des interruptions sont en attente, le process reprend.

## Slide 27
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IRQ 0
IRQ 1
IRQ 2
IRQ 3
IRQ 4
IRQ 5
IRQ 6
IRQ 7
IMR
IRR
ISR
Résolveur de priorités
1
1
0
1
Contrôleur d’interruptions
Déroulement des interruptions
CPU
Logique de contrôle
INT
INTA
EOI
INT
INTA
EOI
Traitement ISR IRQ 5
1
1
1
Traitement ISR IRQ 1
IRQ 1 plus prioritaire que IRQ 5
Suspension ISR IRQ 5
Arrivée
IRQ 1

## Slide 28: Les Interruptions matérielles  asynchrones
Interruption
n°3
Traitement IRQ
0017
1002
1002
Mode utilisateur
Programme
Traitant d'IRQ n°3
IRQ 3 0017
0017
1002
traitant IRQ3
Programme
Table des vecteurs
d'interruptions
(adresse 00000)
CO  0017
1002
PUSH Rg1 CO
1002
POP Rg1 CO
CO
CO
Irq 3
Mode noyau
Les interruptions externes ou matérielles sont émises par les périphériques du processeur (fin d’écriture disques, plus de papier imprimante…). Ce sont les IRQs.

## Slide 29
Traitement Exception 0
Arrêt du programme
0040
1002
Mode utilisateur
Programme
I = 0;
A = 12,
A = A / I ;
Traitant Exception 0
EXCP 0 0040
0040
1002
traitant EXCP 0
Programme
Table des vecteurs
d'interruptions
(adresse 00000)
CO  0040
1002
PUSH Rg1 CO
CO
Mode noyau
Div A, 0
Levée exception 0
EXCP 0
Les Interruptions logicielles
trappes  synchrones
Les interruptions internes ou logicielles sont émises par le processeur lui-même lorsqu’il rencontre une erreur dans l’exécution du programme (division par zéro, accès mémoire illégal). Ce sont les trappes.

## Slide 30: Instructions machine / assembleur
Instructions liées aux interruptions | EI : Autoriser les interruptions DI : Masquer les interruptions RTI : retour de traitant d’interruption
Instructions liées à la pile | POP Rg1 R1 : Le sommet de pile est mis dans R1 PUSH Rg1 R1 : R1 est placé au sommet de la pile

## Slide 31
GESTION DES ENTREES-SORTIES
Le rôle des unités d ’échanges
L’adressage et la constitution des unités d ’échanges
Les modes de transferts : les interruptions
d' échange
Mémoire
Centrale
Bus
Processeur
Central
Horloge
Interface d’entrées/sorties
Réseau
Notes: 31

## Slide 32
On distingue habituellement les catégories de périphériques suivantes :
  périphériques de sortie: ce sont des périphériques permettant à l’ordinateur d’émettre des informations vers l’extérieur, tels qu'un écran, une imprimante..
  périphériques d'entrée : ce sont des périphériques capables uniquement d'envoyer des informations à l'ordinateur, par exemple la souris, le clavier, etc.
  périphériques d'entrée-sortie : ce sont des périphériques capables d'envoyer des informations à l'ordinateur et permettant également à l’ordinateur démettre des informations vers l’extérieur, par exemple le modem, le disque dur
Interfaces
  USB : connexion « à chaud » de périphériques
  RJ45 : connexion au réseau local filaire
  VGA : connexion de l’écran
  HDMI : connexion à un écran haute résolution
Périphériques de l’ordinateur
d' échange
Mémoire
Centrale
Bus
Processeur
Central
Horloge
Interface d’entrées/sorties
Réseau
4
2
1
4
3
Un périphérique est un matériel électronique pouvant être raccordé à un ordinateur par l'intermédiaire de l'une de ses interfaces d'entrée-sortie (interface VGA, HDMI, USB, RJ45.), le plus souvent par l'intermédiaire d'un connecteur. L’interface d’entrées-sorties est pilotée par un driver (pilote d’entrées-sorties)

## Slide 33
L ’unité d ’échange
Rôle de l ’unité d ’échange
  connexion des unités périphériques au bus
  gestion des échanges entre le processeur et les périphériques (adaptation)
Particularités des unités d ’échanges
  Constitution et adressage
  Gestion des transferts
d' échange
Mémoire
Centrale
Bus
Processeur
Central
Horloge
Unité d’échange
Mémoire
Cache
Réseau
Notes: 33

## Slide 34
CPU
Bus d’entrées/sorties
Interface d’E/S
Format normalisé
Dialogue spécifique
DONNEES
Contrôle/ Synchro
Selon protocole
(série, Parallèle…)
PERIPHERIQUE
Connecteur USB
Interface
d’entrées-sorties
USB (contrôleur)
Protocole de
communication USB
PORT
de communication
Port de communication :
Voies en entrées et sorties entre UE
et périphériques
L ’unité d ’échange
Notes: 34

## Slide 35
Un registre de commande dans lequel le processeur décrit le travail à effectuer
Un registre de données qui contient les mots à échanger entre le périphérique et la mémoire centrale
Une registre d ’état qui indique si l ’unité d ’échange est prête, si l ’échange s ’est bien déroulé, etc...
Unité d ’échange
commande
état
données
Prête ?
Transfert Ok ?
L ’unité d ’échange
Notes: 35

## Slide 36
Unité d ’échange
commande
état
données
Store D R1 A8
A3
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
écrire R1 dans registre de données de l’UE
CO
RI
C’est le processeur qui charge
les registres de l’UE en fonction
de l’opération d’E/S réalisée 
Il doit adresser les registres des UE
Espace d’adresse de la mémoire centrale
AregC
AregE
AregD
Espace d’adresse des entrées - sorties
L’unité d ’échange : adressage
Notes: 36

## Slide 37
Le processeur peut adresser de deux façons différentes les registres d’une unité d’échange (espace d’adresses des entrées-sorties).
  Espace séparé : l’espace d’adresses des entrée-sorties est distinct de celui de la mémoire centrale. Le processeur désigne grâce à une ligne de commande du bus à quel espace il s’adresse.
  Espace intégré ou unique : l’espace d’adresses des entrées-orties est contenu dans celui de la mémoire centrale. Cette zone est invalide pour le contrôleur de mémoire.
L’unité d ’échange : adressage
Notes: 37

## Slide 38
LOAD D R1 60
  un mot mémoire d’adresse 60 est chargé dans le registre R1
IN D R1 60
  un registre d’adresse 60 d ’une unité d ’échange est chargé dans R1
c ’est le type d ’instruction qui distingue l ’espace d ’adressage concerné
0
200
0
100
espace d ’adressage séparé
Registres des
unités d ’échanges
Espace
Adresses
mémoire
Espace
Adresses
Entrées-sorties
Mots mémoires
L’unité d ’échange : adressage dans un espace séparé
Notes: 38

## Slide 39
Mémoire
R A M
Unité
d'
échange
Bus
de
commandes
Bus
de
données
Bus
d'adresse
Lecture/Ecriture
in/out
LOAD D R1 60
60
L’unité d ’échange : adressage dans un espace séparé
Notes: 39

## Slide 40
Mémoire
R A M
Unité
d'
échange
Bus
de
commandes
Bus
de
données
Bus
d'adresse
Lecture/Ecriture
in/out
IN D R1 60
60
L’unité d ’échange : adressage dans un espace séparé
Notes: 40

## Slide 41
Des instructions spécifiques d’entrée-sorties in/out adressent les unités d’échanges.
IN D R1 X | OUT D R1 X
Le contenu du registre d’UE d’adresse X est placé dans le registre R1 du processeur | Le contenu du registre R1 du processeur est placé dans le registre d’UE d’adresse X
L’unité d ’échange : adressage dans un espace séparé
Notes: 41

## Slide 42
LOAD D R1 102
  le mot mémoire d’adresse 102 est chargé dans le registre R1
LOAD D R1 203
  Le registre d ’une unité d ’échange d’adresse 203 est chargé dans R1
c ’est l ’adresse utilisée qui détermine l ’espace adressé
100
101
200
201
300
espace d ’adressage unique
0
200
Registres des
unités d ’échanges
Espace
Adresses
mémoire
Espace
Adresses
Entrées-sorties
Mots mémoires
L’unité d ’échange : adressage dans un espace unique
Notes: 42

## Slide 43
Mémoire
R A M
Unité
d'
échange
Bus de commandes
Bus
de
données
Bus
d'adresse
Lecture/Ecriture
LOAD D R1 203
203
L’unité d ’échange : adressage dans un espace unique
Notes: 43

## Slide 44
Mémoire
R A M
Unité
d'
échange
Bus de commandes
Bus
de
données
Bus
d'adresse
Lecture/Ecriture
LOAD D R1 102
102
L’unité d ’échange : adressage dans un espace unique
Notes: 44

## Slide 45
Adressage Unité d'échange
espace séparé, espace intégré
Espace intégré | Espace séparé
Les mêmes instructions (load/store) adressent les deux espaces d’adresses : simplicité de programmation | Des instructions différentes adressent les deux espaces d’adresses : Load/store mémoire In/out  entrées/sorties
L’espace d’adresses des entrée-sorties est limité par celui de la mémoire centrale. Il impute sur la taille de l’espace d’adresses de la mémoire. | L’espace d’adresses des entrées-sorties n’est pas limité en taille
Si l’espace des adresses mémoire est petit, on préférera un espace séparé d’entrées-sorties. | 
Notes: 45

## Slide 46
CPU
UE
UE
Mémoire centrale
GESTION DES ENTREES-SORTIES
RD
1. Mettre octet dans RD; RD libre, N fois
On souhaite imprimer N octets de la mémoire centrale
Chaque octet doit être écrit dans RD, puis être envoyé à l’imprimante par l’UE
N octets
Transférer RD dans l’imprimante;
Libérer RD
RD libre ?
Mettre octet dans RD
Ecrire octet sur IMP
RD libre
oui
non
RD occupé
RD libre
Notes: 46

## Slide 47
CPU
(logiciel)
(matériel)
Programme utilisateur
Début
Char buf (1..n)
Imprimer (buf, n octets)
fin
Pilote (driver)
Imprimer ()
Tester()
Mémoire centrale
N octets
UE
RD
Système d’exploitation
GESTION DES ENTREES-SORTIES
Notes: 47

## Slide 48
Pilote d’entrées-sorties : c’est un programme du système d’exploitation qui gère l’unité d’échange.
Chaque unité d’échange a son propre pilote (driver).
Un programme utilisateur faut appel au pilote pour utiliser un périphérique.
Les opérations réalisées par le pilote divergent en fonction du mode d’entrées-sorties utilisé (programmés, avec interruptions, avec DMA)
GESTION DES ENTREES-SORTIES
Notes: 48

## Slide 49
Traitement des entrées-sorties
L'UE délivre une interruption pour signaler qu'elle est prête.
CPU
UE
Mémoire centrale
Sous_Programme d'IRQ_UE :
transférer donnée_suivante dans RD
RTI
Pilote d’Entrées-sorties :
Vérifier UE prête;
Transférer première_donnée dans RD;
RE
RD
Le mode d’entrées-sorties avec interruptions
RD libre ?
Mettre octet dans RD
Ecrire octet sur IMP
oui
non
RD occupé
RD libre
IRQ
RD libre
Notes: 49

## Slide 50
Imprimer (buf, 2 octets)
RE prêt
1 octet -> RD
Écriture octet
imprimante
octet
non prêt
RD
RE
prêt
RD
RE
prêt
RD
RE
RE prêt
1 octet -> RD
Écriture octet
imprimante
octet
non prêt
RD
RE
prêt
Pg utilisateur
pilote
cpu
UE
prêt
non prêt
irq
RE prêt
Fin e/s
irq
Routine
IRQ
actif
inactif
Le mode d’entrées-sorties avec interruptions
Notes: 50

## Slide 51
Le mode d’entrées-sorties avec DMA
Par défaut, une unité d'échange :
  ne sait pas accéder à la mémoire centrale
  Le processeur doit lire chaque mot depuis la mémoire centrale et le placer dans RD (ou vice versa)
  Il faut permettre à L'UE d’accéder à la mémoire centrale sans recourir au processeur : le DMA (DIRECT MEMORY ACCESS)
Unité d’échange
commande
état
données
Prête ?
Transfert Ok ?
Notes: 51

## Slide 52
Le DMA est un contrôleur d’entrées-sorties qui permet aux unités d’échanges d’accéder à la mémoire centrale sans intervention du processeur.
Les dispositifs gérés par le DMA sur un PC sont entre autres :
  Le contrôleur de disquettes (canal DMA2)
  Les contrôleurs de disques durs (canal DMA6)
  La carte son (canal DMA1)
  Le port parallèle (imprimante) (canal DMA3)
Chaque dispositif utilise un canal DMA identifié par une adresse de début et une adresse de fin en mémoire centrale qui désigne la zone en MC accessible pour le transfert.
Le contrôleur DMA d’un PC gère 8 canaux DMA.
UE
UE
Contrôleur
DMA
Mémoire
centrale
DMA3
DMA2
Le mode d’entrées-sorties avec DMA
Notes: 52

## Slide 53
Traitement des entrées-sorties
  le processeur (pilote) initialise le DMA
  le DMA effectue l'entrée/sortie;
  le DMA signale la fin d'entrée-sortie par une IRQ
CPU
Sous_Programme d'IRQ_DMA :
Vérification transfert OK
RTI
Pilote d’entrées-sorties :
Initialiser DMA :
nb = nombre d'octets à transférer
@m = adresse premier octet en MC
sens = écriture;
@p = adresse périphérique
Lancer DMA
nb
@m
sens
DMA
UE
p
RE
@p
Le mode d’entrées-sorties avec DMA
Notes: 53

## Slide 54
Imprimer (buf, 2 octets)
Init DMA
Lancer DMA
Écriture octet
imprimante
octet
non prêt
RD
RE
prêt
RD
RE
prêt
RD
RE
Écriture octet
imprimante
octet
non prêt
RD
RE
prêt
Pg utilisateur
pilote
cpu
UE
prêt
non prêt
RE prêt
Fin e/s
irq
Routine
IRQ
actif
inactif
DMA
actif
inactif
Le mode d’entrées-sorties avec DMA
Notes: 54